## Slide 1: اسم المادة :الدوائر الكهربائية المرحلة :المرحلة الاولى السنة الدراسية :2023-2024 عنوان المحاضرة: استخدام قانون اوم في دوائر التيار المتناوب
اسم التدريسي : م.م زهراء حازم عبيد
م. سيف علي عباس

## Slide 2
ما هي المقاومة الكهربائية؟
يتم تعريف مقاومة الدائرة الكهربائية على أنها مقياس المعارضة لتدفق التيار. وحدة المقاومة الكهربائية هي "أوم" ويرمز لها بالحرف اليوناني "أوميغا" (Ω).
ما هو قانون أوم؟
قانون أوم هو معادلة أساسية في الإلكترونيات ويصف بشكل أساسي العلاقة الرياضية بين فرق الجهد (الجهد)، والتيار، ومقاومة الدائرة.

## Slide 3
ينص قانون أوم على أن فرق الجهد) عبر موصل بين نقطتين يتناسب طرديا مع التيار تحت مقاومة ثابتة عبر نفس النقطتين. رياضيا يمكن كتابة قانون أوم على النحو التالي:
V = I * R
حيث V هو فرق الجهد) المقاس بالفولت، I هو التيار المتدفق عبر الموصل المقاس بالأمبير (A)، وR هي مقاومة الدائرة المقاسة بالأوم(Ω). يمكنك استخدام مقياس متعدد لقياس هذه الكميات في دائرة كهربائية.

## Slide 4
لحساب التيار في الدائرة، أعد ترتيب معادلة قانون أوم على النحو التالي:
كيفية حساب معادلات المقاومة باستخدام قانون أوم
يمكننا استخدام معادلة قانون أوم لحساب التيار والجهد والمقاومة للدائرة. يمكنك استخدام مثلث الصيغة أدناه لحساب كمية محددة من الدائرة الكهربائية.
I = V / R
وبالمثل، يمكنك حساب المقاومة الكهربائية للدائرة من خلال:
R = V / I

## Slide 5
مقارنة مابين التيار المستمر والتيار المتناوب حسب قانون اوم

## Slide 6
يوضح الشكل دائرتين، إحداهما بمصدر جهد مستمر والأخرى بمصدر جهد تيار متردد. تحتوي دائرة التيار المستمر على بطارية 12 فولت، ومقاومة 4 أوم، وتيار 3 أمبير.
تحتوي دائرة التيار المتردد على مصدر جهد 12 فولت (جذر متوسط ​​التربيع)، وتردد 50 هرتز، وتيار قدره 2.121 أمبير (جذر متوسط ​​المربع). المقاومة (R) هي نفسها في كلا الدائرتين (5 أوم)، وتنطبق المعادلة I=V/R في كلتا الحالتين.
والفرق الوحيد هو أن الجهد والتيار في دائرة التيار المتردد هي قيم RMS، مما يعني أنها تأخذ في الاعتبار حقيقة أن الجهد والتيار يتغيران باستمرار في دائرة التيار المتردد.
فيما يلي بعض التفاصيل الإضافية من الرسم البياني:يوضح النص "جهد RMS = 0.707 × 12 فولت" أن جهد RMS يساوي ذروة جهد الموجة الجيبية مضروبًا في 0.707. هذا هو عامل التحويل الذي يستخدم لحساب جهد التيار المستمر المكافئ لجهد التيار المتردد.يشير النص "1=3A" و"1=2.12 أمبير" إلى أن التيار في كل دائرة هو نفسه (1 أمبير)، بغض النظر عما إذا كان DC أو AC.

## Slide 7
Thank you