## Slide 1: التسوية التفاضلية
اعداد: م.م بنين محمد هلال
baneen.mohammed.hilal@uomus.edu.iq

## Slide 2: الحقيبة التدريسية
التسوية التفاضلية | عنوان الحقيبة
التعليم المدمج– التعلم الذاتي – العصف الذهني. | الطرائق المستخدمة
جامعة المستقبل/ قسم هندسة تقنيات البناء والانشاءات | مكان التدريس
طلبة الدراسات الأولية ( المرحلة الاولى) | الفئة المستهدفة
2024-2025 | السنة الدراسية
الكمبيوتر- العروض التقديمية - Google Classroom | الوسائل والتقنيات المستخدمة
عصف ذهني- انشطة- مهام | وسائل التقويم
30 دقائق | الوقت

## Slide 3: إرشادات عامة
المحافظة على الهدوء.
تقبل الآراء بثقة عالية ومراعاة الفروق الفردية.
اغلاق جهاز الموبايل

## Slide 4
الأهداف السلوكية
بنهاية هذه المحاضرة سيكون الطالب قادرًا على أن:
1. يفهم الطالب مفهوم التسوية التفاضلية وماهي أهميتها في الاعمال المساحية.
يحسب الطالب مناسيب النقاط باستخدام طريقة ارتفاع خط النظر. .3
2. يفرق الطالب بين أنواع القراءات المساحية (الخلفية B.S، الأمامية F.S، نقطة التحول T.P )وشروط استخدام كل منها في الحالات المختلفة.

## Slide 6
هي عملية تحديد فرق المنسوب او الارتفاع بين نقطتين أو أكثر على سطح الأرض عن طريق جهاز التسوية(level) ومسطرة القياس.
تُستخدم عندما تكون المسافات طويلة أو عندما لا يمكن رؤية النقطتين مباشرة
التسوية التفاضلية

## Slide 7: جهاز الليفل
مسطرة القياس

## Slide 8: نشاط فردي-3دقائق
كيف نضبط الافقية لجهاز الليفل؟
اجب من خلال الباركود
او من خلال الرابط ادناه https://forms.gle/bvc6hYzhoNGfeGTD8

## Slide 9
راقم التسوية (:Benchmark(B.M ھو عبارة عن نقطة دائمية معلومة
الارتفاع مثبتة في الطبيعة , يتم وصفھا وتعريفھا بشكل جيد.
قراءة خلفية(Backsight (B.S :هي قراءة المسطرة التي تؤخذ على نقطة معلومة
(محسوبة) الارتفاع.
قراءة أمامية (Foresight (F.S :ھي قراءة المسطرة التي تؤخذ على نقطة مجھولة الارتفاع
.
نقطة تحول (Turning Point (T.P :ھي عبارة عن نقطة [ مؤقتة"ليست دائمية"] تؤخذ عليھا قرائتين لمسطرة التسوية , الاولى قراءة أمامية " "F.S [من نصبة جھاز التسوية القديمة] والثانية قراءة خلفية""B.S [ من نصبة جھازالتسوية الجديدة[.
تعريفات أساسية

## Slide 10
Back sight distance "DB.S " مسافة القراءة الخلفية
وھي عبارة عن المسافة الافقية من النقطة المنصوب عليھا جھاز التسوية ( مركز الجھاز ) الى
.B.S النقطة التي تؤخذعليھا قراءة مسطرة خلفية
foresight distance" DF.S" مسافة القراءة الامامية
وھي عبارة عن المسافة الافقية من النقطة المنصوب عليھا جھاز التسوية ( مركز الجھاز ) الى
.F.S النقطة التي تؤخذعليھا قراءة مسطرة الامامية
ارتفاع خط النظر
وھو عبارة عن ارتفاع مركز جھاز التسوية والتمتثل بنقطة تقاطع المحور للتلسكوب مع مستوى الشبكية.
تعريفات أساسية

## Slide 11: نشاط فردي2 الوقت-2دقيقة
"ما الفرق بين B.S و F.S؟"
ما الفرق بين B.S و F.S؟
اجب من خلال الباركود

## Slide 13: طرق اجراء الحسابات توجد طريقتين لاجراء الحسابات في التسوية التفاضليةالمباشرة .1 طريقة ارتفاع خط النظر 2. طريقة فرق الارتفاع الفرق بين الطرقتين ھو اسلوب اجراء الحسابات فقط الا ان النتائج تكون واحدة .

## Slide 14: طريقة ارتفاع خط النظر
H.I 1= Elevation (B.M)+B.S 1
Elevation (T.P)=H.I1-F.S1
H.I 2= Elevation (T.P)+B.S 2
Elevation (P)=H.I2-F.S2

## Slide 15: مثال تطبيقي
اوجد مناسيب كل النقاط بطريقة ارتفاع خط النظر اذا كان منسوب (BM)يساوي50.733

## Slide 16: الحل
Station | B.S | H.I | F.S | Elev.
B.M | 2.156 |  |  | 50.733
T.P 1 | 2.887 |  | 1.945 | 
T.P 2 | 0.792 |  | 1.985 | 
P |  |  | 2.774 | 

## Slide 17: الحل
Station | Elev. | H.I | F.S
B.M | 50.733 | 52.889 | 
T.P 1 | 50.944 | 53.831 | 1.945
T.P 2 | 51.846 | 52.638 | 1.985
P | 49.864 |  | 2.774
B.S
2.156
2.887
0.792

## Slide 18: نشاط جماعي /3 دقائق
احسب منسوب نقطة B اذا كانelevB.M(A) = 100.00m
B.S = 2.30m
F.S = 1.75m

## Slide 19: التقويم والتغذية الراجعة
ماهي اول قراءة للجهاز
هل من الضروري عند البدء بلتسوية وجود BM
ماهو الdatum

## Slide 20
في هذه المحاضرة، تعرّفنا على واحدة من أهم تقنيات القياس في المساحة، وهي التسوية التفاضلية، والتي تُستخدم لتحديد الفروقات في الارتفاع بين النقاط على سطح الأرض بدقة عالية.فهمنا المفاهيم الأساسية مثل منسوب النقطة، ارتفاع الجهاز، والقراءات الخلفية والأمامية، وتعلمنا كيف نطبّق ذلك عمليًا باستخدام طريقة ارتفاع خط النظر. (H.I)كما أدركنا أهمية الدقة والتنظيم في ترتيب القياسات داخل الجداول، لأن أي خطأ بسيط قد يؤدي إلى نتائج خاطئة تؤثر على تنفيذ المشاريع الهندسية.لقد كانت المحاضرة خطوة أساسية نحو تكوين مهندس ميداني يمتلك المهارة والمسؤولية في التعامل مع البيانات المساحية.
الخلاصة

## Slide 21: مهمه 1
تقرير التسوية التفاضلية
المطلوب:
غلاف (اسم الطالب، المادة، التاريخ)
محتوى (صفحتان كحد أقصى) يشمل:
  تعريف التسوية التفاضلية وأهميتها
  الأدوات المستخدمة Level + Staff
  خطوات العمل الأساسية
  مثال حسابي واحد
شروط التسليم:
تقديمه يوم [الخميس( الساعة)12:00 12/6/2025]
ملف PDF عبر المنصة
كتابة المراجع إن وجدت
ملاحظة: يجب أن يكون العمل فردياً ومكتوباً بلغة الطالب الخاص

## Slide 22: شكراً لحسن اصغائكم